## Slide 1
在1981年, IBM推出了个人电脑时，它提供了两种显卡，一种是“单色显卡”(简称 MDA), 一种是 “彩色绘图卡” (简称 CGA)；1982年，IBM又推出了MGA（Monochrome Graphic Adapter）, 又称Hercules Card (大力士卡), 除了能显示图形外，还保留了原来 MDA 的功能。
MDA单色显卡最大支持80(字符)X25(行)的模式，只能显示文本且黑白两种颜色。一般将其称之为文本模式。
CGA显卡可以支持彩色显示，只能显示 320*200分辨率 4种颜色，分别是黑、白、红、绿。
到了1987年，IBM在第二代个人电脑上推出了VGA（Video Graphics Array）即视频图形阵列。支持640x480，16色模式。
1989年由NEC及其他8家显卡制造商赞助成立了Video Electronics Standards Association（视频电子标准协会，简称“VESA”） 。创立VESA的原始目的是要制定分辨率为800x600的SVGA视频显示标准。其后，VESA公告一系列的个人电脑视频周边功能的相关标准。
VESA的标准有很多，跟显卡有关的最多的是VBE标准。从1.0，2.0到3.0。里面规定了很多跟显卡工作方式有关的内容。遗憾的是，这些标准只对成员开放。
显卡的历史-简介

## Slide 2
CPU和外设的通信有两种方式。
1.通过IO端口和外设通信。
2.通过内存映射直接和外设交换数据。
要设置显卡的工作方式，需要通过端口，对GPU内部的寄存器进行读写。
而要显示内容，就需要把数据写到显存映射的内存地址。
显卡的基本工作原理
显存映射区域共128KB
0xA0000
0xBFFFF
显卡BIOS映射区域
0xC0000
0xC7FFF
显卡
GPU
显存3
显存4
显存1
显存2
VGA接口输出等其他组件
显卡ROM
内存映射
注意:不管显存大小多少，在低端1MB的内存映射都是128KB。

## Slide 3
图片来源于网络

## Slide 4
图片来源于网络
1MB内存分布

## Slide 5
显卡不同的工作模式，最大的区别就是对显存解析方式的不同。
显卡的工作模式之间的区别
80X25 16色文本模式
(显卡启动后的默认模式)
内存映射区域32KB
0xb8000
0xbffff
ASCII字符值
8bit
背景色4bit，前景色4bit
0xb8000
0xb8001
分别是 闪烁、R、G、B
注意：在该模式下，满屏的字符为2000个字符，占用了4000个字节，可是映射区域有32KB。
所以显存采用了分页机制。32KB对应着不同的页。这也是Page Up和Page Down 键盘按键设计的初衷。
Question:为什么文本模式是b8000开始呢？
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8x16 ASCII点阵

## Slide 6
令人抓狂的图形模式640x480x16色模式
文本模式是通过ASCII码指定字符偏移位置，再通过字符发生器直接在显示器上输出相应的字符。
图形模式是直接对单个像素点进行操作。只要规定好像素点的值在内存中的映射位置，就可以对像素点进行操作了。
在16色模式下，一个像素点对应4bit。
R
G
G
B
因为绿色比较淡，所以占2bit
Question：像素点和内存对应的关系是否如下图所示呢？
显存映射
0
1
0
0
1
0
1
1
屏幕像素点
0
1
2
3
4
5
6
0xA0000
D0
D7

## Slide 7
640x480x16色模式真实地址映射
Question: 计算一屏显示需要的内存大小：640x480=307200 个像素点，若一个像素点对应一个字节，就需要300KB的存储空间。而显存在内存中的映射最多只有128KB，怎么显示呢？
答案是采用位面技术。位面1~4均使用了相同的地址，可以通过GPU内部的寄存器选择单独写入位面。
这就是中国早年的银河II超算采用的GPU并行计算架构的基础。借助这种架构，中国超算连续3年6次蝉联超算之首。
位面1
位面2
位面3
位面4
01001011
01001011
01001011
01001011
0xA0000
0xA0000
0xA0000
0xA0000
位面选择寄存器
01001011
数据写入时，4个位面同时写入。

## Slide 8
进阶版图形模式320x240x256色模式
在256色模式下，一个像素点对应8bit，也就是一个字节。那么小伙伴可能会问了，这下子一个像素就对应一个内存字节了吧？
显存映射
0
1
0
0
1
0
1
1
屏幕像素点
0
1
2
3
4
5
6
0xA0000
D0
D7
确实是这样，但是显存对应的像素点保存的位置又不是颜色，而是颜色索引值。
这也是向内存映射范围妥协的结果。

## Slide 9
具体映射情况
颜色1
颜色2
颜色3
颜色256
……
显示器
像素1颜色值2
像素2颜色值3
像素3颜色值3
0xA0000
0xA0001
0xA0002
显存
调色板，GPU内部的一组寄存器

## Slide 10
VBE 3.0标准列出的一些模式(仅供厂商参考)

## Slide 11
高级版图形模式640x480x16.8M色模式
在16.8M色模式下，才终于是一个像素点对应着3个字节，也就是24bit,但是为了与内存对齐，一般使用32bit，也就是4个字节，一个字节对应着一种颜色。
屏幕像素点
0
1
2
3
4
5
6
0xA0000
D0
D7
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
可以不用，也可以用作透明度
0
1
0
0
1
0
1
1
0xA0001
0xA0002

## Slide 12
思考：显存在低端内存中的映射只有128KB，在高级色彩模式下一个像素点又对应着4个字节，怎么控制所有的像素呢？
在32位的系统中，内存寻址范围已经从1MB提升到了4GB。显存的映射地址除了在原有的1MB中的映射外，在高端地址中还有另外的映射。
显存映射区域共128KB
0xA0000
0xBFFFF
……
0xE0000000
显卡
GPU
显存3
显存4
显存1
显存2
VGA接口输出等其他组件
显卡ROM
内存映射

## Slide 13
显卡的高级功能和使用限制

## Slide 14
X86汇编显卡编程流程
避坑指南：
1.不要相信VBE 2.0以上标准里定义的模式号，从2.0开始所有VESA协会就不再规定这些模式号了，而是由厂家自定义。
2.不要依赖寄存器设置，同样的，厂家可以自定义寄存器，很多都已经不兼容了。
编程流程：
第一步，在实模式下使用int 10H 中断，指定功能号0x4F00获得显卡支持的工作模式。
第二步，指定功能号0x4F01获得每个工作模式的细节。
第三步，指定功能号0x4F02设置显卡的工作模式。
第四步，将显卡内存映射到高端的内存地址。
完成。
若系统启动后需要修改分辨率，则需要显卡厂商的驱动支持。因为只有厂商才知道他们的寄存器是怎么设计的。

## Slide 15
取自LyngieOS